## Slide 1
投屏页 01
阶段一把数据库变成一套可控的运行系统
CAUSALCHAT · PHASE ONE
阶段一把数据库
变成一套可控的运行系统
从取值、降压到权限、锁与审计闭环
3
数据路径
4
数据库账号职责
5
共享快照类型
37
相关提交
看得见 · 读得稳 · 写得进 · 查得到
01
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜01
大家好，我今天不打算把页面功能从头到尾念一遍，而是想讲清楚阶段一背后的数据库逻辑。这个阶段最终做成的，不只是一个管理员看板，而是一套让数据库能被看见、被保护、被安全操作，而且事后还能追溯的运行体系。后面我会用三条数据路径，把取值、降压、权限和并发控制串成一条完整链路。
可直接照读，也可按现场节奏删减。

## Slide 2
投屏页 02
真正的风险：查询会不会伤到数据库
真正的风险：查询会不会伤到数据库
CausalChat · 阶段一数据库管理
02
刷新放大查询
每个浏览器都现场采集，监控自己可能变成新负载。
权限只靠前端
隐藏按钮挡不住直接调用接口，旧 Session 也可能保留过期角色。
并发把锁拖死
锁顺序不稳定、等待无限、重复重试，都会放大写入风险。
阶段一目标：可观测 / 可控 / 可追溯
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜02
先说为什么要做这件事。数据库后台最危险的情况，往往不是查不到，而是查得太勤、查得太重，最后监控自己反而拖慢业务。第二个风险是把权限理解成页面上有没有一个管理员按钮，这个按钮可以隐藏入口，但挡不住直接调用接口。第三个风险是并发写入时锁得太久、顺序不一致，容易等待甚至死锁。所以阶段一的目标不是「多做几个页面」，而是让数据库变得可观测、可控、可追溯。
可直接照读，也可按现场节奏删减。

## Slide 3
投屏页 03
所有数据库动作，先分成三条路径
所有数据库动作，先分成三条路径
CausalChat · 阶段一数据库管理
03
OBSERVE
监控观测
独立 monitor → 共享快照
数据库看板
READ
业务读取
strong / eventual 一致性路由
列表 / 详情 / 任务事件
WRITE
受控写入
预览 → 认证 → 事务 → 审计
用户、角色、文件变更
先分流，再优化
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜03
整套设计最重要的第一步，是先把所有数据库动作分成三条路。第一条是监控观测，它不直接服务某一个用户请求，而是由独立进程采集后写成共享快照。第二条是业务读取，它先判断这次读取到底要强一致，还是可以接受很短的延迟。第三条是受控写入，所有变更都必须经过预览、认证、幂等、事务和审计。先把路径分清，后面的降压和安全才有落点。
可直接照读，也可按现场节奏删减。

## Slide 4
投屏页 04
MySQL 的值，先标准化再展示
MySQL 的值，先标准化再展示
CausalChat · 阶段一数据库管理
04
MYSQL FACTS
SHOW STATUS
连接 / QPS / Slow_queries
SHOW VARIABLES
max_connections / 运行参数
information_schema
表容量 / Schema 事实
performance_schema
SQL Digest / 高负载摘要
Database.inspection
按来源采集
标准 DTO
统一字段 / 来源 / 时间
snapshot table
共享快照
dashboard GET
只读最近结果
复制状态：专用账号执行 SHOW REPLICA STATUS
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜04
这一页讲的是数据库信息从 MySQL 到管理页面的完整过程。最上面四个框是 MySQL 提供原始信息的四种来源：运行状态、运行配置、数据库结构，以及 SQL 性能统计。
后端的 inspection 服务负责读取这些原始信息，然后整理成统一格式。这里 包括状态、数据值、采集时间、数据来源、是否为估算值和警告信息。
整理后的结果不会直接交给某一个浏览器，而是由 monitor 写入共享快照表。管理员页面只读取最近一次快照，所以即使多个人同时打开页面，也不会让每个人都重新查询一遍 MySQL。
给 SQL Digest 增加了一层业务语义解释 前端根据 SQL 特征、表名和仓库里的真实调用点，解释成：业务模块
功能、业务说明、识别方式、代码依据
可直接照读，也可按现场节奏删减。

## Slide 5
投屏页 05
看板很轻，因为 Web 从不现场采集
看板很轻，因为 Web 从不现场采集
CausalChat · 阶段一数据库管理
05
页面请求
GET /api/admin/db/dashboard
读取最近共享快照 · 不执行完整采集
独立采集
monitor worker
GET_LOCK(key, 0) → collect → snapshot
10s
实时状态
60s
SQL 性能
900s
表容量
手动
deep audit
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜05
这里是避免数据库增压的核心。管理员打开页面或者点击刷新时，Web 请求都不会现场跑一整套采集 SQL。GET 接口只读取最近一次共享快照；真正的采集由独立 monitor 进程完成。不同信息按变化速度分层：实时状态默认十秒，SQL 性能六十秒，容量九百秒，深度审计只允许手动触发。手动刷新也只是登记一个请求，不是让每个浏览器各跑一遍。结果就是多个管理员看到同一份快照，而数据库只承担一份采集成本。
可直接照读，也可按现场节奏删减。

## Slide 6
投屏页 06
降压靠一组上限，而不是一个开关
降压靠一组上限，而不是一个开关
CausalChat · 阶段一数据库管理
06
20 / 50
列表默认 / 硬上限
64 KiB
正文按块读取
256 KiB
CSV 预览上限
3000 ms
快速检查超时
100 / 200
Digest / 容量硬上限
5s / 2s
配置 / 副本状态缓存
单进程连接预算 = write_pool + read_pool × (1 + replica_count)
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜06
除了快照，代码里还叠加了很多硬上限。列表默认二十条、最多五十条；正文按最多六十四 KiB 分块；CSV 预览最多二百五十六 KiB、百行、五十列；检查 SQL 默认三秒超时；Digest 和容量查询也有固定上限。配置只缓存五秒，复制状态只缓存两秒，既减少重复查询，又不会长时间使用旧状态。连接池还按进程和副本数计算，避免只看单个服务，低估整个部署对 MySQL 的连接需求。
可直接照读，也可按现场节奏删减。

## Slide 7
投屏页 07
不是所有 SELECT 都应该去从库
不是所有 SELECT 都应该去从库
CausalChat · 阶段一数据库管理
07
业务场景
一致性
实际连接
登录 / 会话恢复 / 管理员权限
STRONG
主库
详情预览 / Job Event
STRONG
主库
普通历史 / 容量读取
EVENTUAL
健康且延迟合格才用副本
所有业务写入
WRITE
主库
副本状态异常或延迟超阈值 → 安全回退主库，不自动切主
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜07
读写分离最容易犯的错误，是把所有 SELECT 都丢到从库。这里不是这样。登录、会话恢复、管理员权限、详情预览和任务事件都要立刻看到最新结果，所以固定强一致读主库。普通历史列表、容量这类允许很短延迟的读取，才会尝试副本；而且必须先确认复制状态正常、延迟没有超过阈值，否则自动回退主库。所有写入当然只去主库。也就是说，代码是先判断业务一致性，再决定连接，而不是根据 SQL 长得像 SELECT 就机械分流。
可直接照读，也可按现场节奏删减。

## Slide 8
投屏页 08
权限是三道独立闸门
权限是三道独立闸门
CausalChat · 阶段一数据库管理
08
01 · 界面层
导航可见性
不是安全边界
02 · 应用层
主库复核 role / is_active
401 / 403 · CSRF · 重新认证
03 · 数据库层
按职责拆分账号
最小权限兜底
WRITE
业务写 / 迁移 / 就绪检查
READ
业务 SELECT + 指定 Digest
STATUS
SHOW REPLICA STATUS
REPLICATION
复制通道拉 binlog
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜08
权限设计分成三层。第一层是界面，只负责让普通用户看不到管理员入口，但它不是安全边界。第二层是应用接口：每次管理员请求都重新从主库确认 role 和 is_active，不相信 session 里旧的角色值；未登录返回 401，普通用户返回 403。敏感写入还要带 CSRF、重新输入当前管理员密码和幂等键。第三层是数据库账号，把写入、业务读取、复制状态和复制通道拆成四种职责。这样即使某一层出错，下一层仍然能把权限收住。
可直接照读，也可按现场节奏删减。

## Slide 9
投屏页 09
用不同的锁，解决不同的竞争
用不同的锁，解决不同的竞争
CausalChat · 阶段一数据库管理
09
监控采集
GET_LOCK(key, 0)
抢不到就跳过，不排队
管理员写入
READ COMMITTED · 5s
按操作者 → 管理员 → 目标 ID 加锁
任务领取
FOR UPDATE SKIP LOCKED
多个 worker 各领各的
配置保存
乐观版本锁
冲突时拒绝覆盖
不同场景，使用不同的并发工具
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜09
锁并不是越少越好，关键是要和场景匹配。监控采集使用命名锁，而且等待时间是零，抢不到就跳过，避免多个 monitor 重复压库。管理员写入采用 READ COMMITTED、五秒锁等待，并且固定按操作者、启用管理员、目标 ID 排序加锁，减少死锁。任务领取使用 FOR UPDATE SKIP LOCKED，让多个 worker 各领各的，不互相堵住。配置保存则使用乐观版本锁，发现别人已经改过就拒绝覆盖。四种场景，四种并发工具。
可直接照读，也可按现场节奏删减。

## Slide 10
投屏页 10
一次安全写入，是一条完整证据链
一次安全写入，是一条完整证据链
CausalChat · 阶段一数据库管理
10
01
主库预览
先算影响范围
02
请求校验
CSRF + 明确确认
03
重新认证
当前管理员密码
04
幂等入口
Idempotency-Key
05
稳定加锁
actor → admins → targets
06
业务变更
用户 / 角色 / 文件
07
同事务证据
operation + items + audit
失败重试：使用同一个幂等键，不重复执行同一动作
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜10
一次真正安全的写入，不是接口收到参数后直接 UPDATE。代码先在主库做影响预览，再校验 CSRF、当前管理员密码、明确确认和 Idempotency-Key。进入事务后，按照固定顺序锁住操作者、启用管理员和目标记录，然后才执行业务变更。业务结果、admin_operations、逐项明细和审计事件在同一个事务里提交。网络抖动时，客户端用同一个幂等键重试，系统不会把同一个动作重复执行。这个设计把「做了什么」和「为什么可信」放在了一条证据链上。
可直接照读，也可按现场节奏删减。

## Slide 11
投屏页 11
删除是生命周期结算，不是一条 SQL
删除是生命周期结算，不是一条 SQL
CausalChat · 阶段一数据库管理
11
01
影响预览
会话 / 任务 / 文件 / checkpoint
02
运行态阻断
queued / running 时保守拒绝
03
安全护栏
不能删自己 · 保护最后管理员
04
关系结算
checkpoint 显式清理 + 外键级联
05
物理删除
文件行与 BLOB 同时删除
06
审计提交
业务结果与证据同事务
批量默认 20 / 硬上限 50 · 文件物理删除没有回收站
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜11
删除最能说明为什么阶段一不是简单的 CRUD。删除用户前，系统先计算会影响哪些会话、任务、文件和 checkpoint；如果还有 queued 或 running 的任务，就保守阻断。操作者不能删除自己，也不能破坏最后一个启用管理员。会话 checkpoint 需要在同一事务里显式清理，其余关系再依赖已经验证过的外键级联。文件物理删除会同时删除数据库行和 BLOB，而且没有回收站，所以必须再次认证和明确确认。删除在这里是一场受控的生命周期结算。
可直接照读，也可按现场节奏删减。

## Slide 12
投屏页 12
37 次提交，把「能看」推进到「能治理」
37 次提交，把「能看」推进到「能治理」
CausalChat · 阶段一数据库管理
12
STEP 1
5
次提交
数据库基础
读写分离 / 权限基线
STEP 2
9
次提交
安全只读后台
管理员入口 / 审计
STEP 2.5
10
次提交
共享监控
独立采集 / 快照
STEP 3.1
8
次提交
业务只读治理
游标 / 分块 / deep
STEP 3.2
5
次提交
受控写入
幂等 / 生命周期 / 修复
5 + 9 + 10 + 8 + 5 = 37
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜12
从提交记录也能看出这套系统是怎样收口的。最开始五次提交建立数据库基础和读写分离；第二步九次提交做安全的管理员只读入口；二点五用十次提交把看板改成独立采集和共享快照；三点一用八次提交补齐业务只读治理；三点二用四次主体提交加一次回归修复，完成受控写入。总共三十七次相关提交，说明它不是一次性堆功能，而是一层一层补上安全边界和可验证证据。
可直接照读，也可按现场节奏删减。

## Slide 13
投屏页 13
做什么，以及明确不做什么
做什么，以及明确不做什么
CausalChat · 阶段一数据库管理
13
DELIVERED
NON-GOALS
三条数据路径
共享快照与分层采集
strong / eventual 路由
分层权限与四类账号
受控写入、幂等与审计
任意 SQL
迁移 / grants
复制控制
自动故障切换
任务控制
边界越清楚，系统越可靠
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜13
阶段一同时明确了边界。它已经交付三条数据路径、共享快照、一致性路由、分层权限、受控写入和审计闭环；但它没有开放任意 SQL，没有提供迁移、授权、复制控制，也没有做自动故障切换和任务控制。这里的重点不是功能越多越好，而是后台拿到的每一项能力都有清晰用途、最小权限和失败方式。边界越清楚，系统就越可靠，后续阶段也更容易在稳定基础上继续扩展。
可直接照读，也可按现场节奏删减。

## Slide 14
投屏页 14
最终得到的是数据库治理闭环
最终得到的是数据库治理闭环
CausalChat · 阶段一数据库管理
14
DATABASE
数据库治理
观测
降压
一致性
权限
并发
审计
看得见 · 读得稳 · 写得住 · 查得到
投屏内容与讲稿页一一对应
讲述稿｜14
最后总结一下。阶段一最终形成的是一个数据库治理闭环：先通过独立采集把数据库看清楚，再用上限、缓存和连接池把压力控住；读取按一致性分流，写入由权限、事务和幂等保护；所有敏感动作都留下审计证据。对业务来说，就是四句话：看得见、读得稳、写得住、查得到。这也是我认为这套设计最核心的价值。
可直接照读，也可按现场节奏删减。